Напольный газовый котёл Vaillant atmoCRAFT

Полностью автоматизированные котлы высокой мощности со встроенной двухступенчатой атмосферной газовой горелкой. Котлы имеют чугунный секционный блок теплообменника. Приготовление горячей воды возможно в комбинации с емкостными водонагревателями.

Мощность –  65 кВт, 75, 85, 99, 115, 124, 143 и 157 кВт

Конструктивные особенности atmoCRAFT

- Система Pro-E (штекерная система электрических соединений)

- 2х ступенчатая техника (2х ступенчатый низкотемпературный котёл с лямбда-управлением)

- Чугунный секционный блок теплообменника

- Высокий средний за отопительный период КПД до 92%

- Низкий уровень выбросов NOx < 150 мг/кВт.ч

- Электронная система розжига и контроля за наличием пламени

- Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей (DIA-система)

- Цвет: белый/серый

Возможности установки atmoCRAFT

- Газовый отопительный котёл с атмосферной инжекционной горелкой для режима эксплуатации с изменяющейся температурой котла.

- Может использоваться в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем).

Оснащение atmoCRAFT

- Теплоизоляция и окрашенная порошковым способом облицовка белого цвета

- Встроенный электронный датчик температуры котла

- Электронный датчик опрокидывания тяги заказывается как принадлежность

- Двухступенчатая горелка с плавным розжигом от пилотного пламени

- Дроссель отходящих газов с лямбда-управлением, т.е. согласованием количества воздуха для горения на 1-ой и 2-ой ступени

- Панель управления со встроенным регулятором температуры подающей линии и температуры водонагревателя

- Дисплей DIA-системы с подсветкой

- Подключение любых аналоговых регуляторов Vaillant (клеммы 7-8-9)

- Предохранительный ограничитель температуры 110°

- Место для встраивания регуляторов VRC 410s и VRC 420s

- Прилагаемые инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке

Напольные газовые котлы Vaillant atmoCRAFT

Технические характеристики

| Модель Технические характеристики | atmoCRAFT 654/9 | atmoCRAFT 754/9 | atmoCRAFT 854/9 | atmoCRAFT 1004/9 | atmoCRAFT 1154/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 65 | 75 | 85 | 99 | 115 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 70,7 | 81,5 | 92,4 | 107,6 | 125,0 |
| Температура подающей линии, °С | 35-83 | 35-83 | 35-83 | 35-83 | 35-83 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 1145 850 960 | 1145 930 960 | 1145 1010 960 | 1145 1170 960 | 1145 1250 960 |
| Размеры присоединений: |
| газопровод дымоход, мм подающ./обратн. линии | R1 180 R 1 1/2 | R1 200 R 1 1/2 | R1 200 R 1 1/2 | R1 225 R 1 1/2 | R1 225 R 1 1/2 |
| Масса, кг | 317 | 343 | 369 | 421 | 447 |

| Модель Технические характеристики | atmoCRAFT 1254/9 | atmoCRAFT 1454/9 | atmoCRAFT 1604/9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 124 | 143 | 157 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 134,8 | 155,4 | 170,6 |
| Температура подающей линии, °С | 35-83 | 35-83 | 35-83 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 1145 1410 960 | 1145 1570 960 | 1145 1730 1012 |
| Размеры присоединений: |
| газ дымоход, мм подающ./обратн. линии | R 1 ¼ 250 R 1 1/2 | R 1 ¼ 250 R 1 1/2 | R 1 ¼ 300 R 1 1/2 |
| Масса, кг | 499 | 550 | 601 |

Примечания:

R – наружная трубная резьба; Rp – внутренняя трубная резьба