Настенный газовый одноконтурный котёл Vaillant atmoTEC plus VU

Котлы с атмосферной горелкой, c естественным отводом продуктов сгорания в дымоход.

Приготовление горячей воды возможно в комбинации с емкостным водонагревателем.

Мощность -  24 кВт и 28 кВт.

Описание atmoTEC plus VU

- Газовый настенный отопительный котёл

- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой

- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход

- Встроенный 3-х ходовой переключающий вентиль

Возможности установки atmoTEC plus VU

- Отопление и приготовление горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем

- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир

- Возможность установки в жилой зоне

- Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны спереди

- Возможность комбинирования с различного рода водонагревателями VIH для приготовления горячей хозяйственной воды

Оснащение atmoTEC plus VU

- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль.

- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления

- Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%

- Горелка из хромо-никелевой стали

- Постоянно действующая защита от замерзания

- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч

- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отпления

- Электронное зажигание и управление всеми функциями

- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками

- Присоединительный комплект в объёме поставки

- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Настенный газовый одноконтурный котёл Vaillant atmoTEC plus VU

Технические характеристики

Котлы с атмосферной горелкой, c естественным отводом продуктов сгорания в дымоход.

Приготовление горячей воды возможно в комбинации с емкостным водонагревателем.

Мощность -  24 кВт и 28 кВт.

| Технические характеристики Модель | atmoTEC plus VU 240/3-5 | atmoTEC plus VU 280/3-5 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 9,6-24 | 10,9-28 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 26,7 | 31,1 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 800 440 338 | 800 440 338 |
| Размеры присоединений: |
| газопровод дымоход, мм контур отопления | G 3/4" 130 R 3/4" | G 3/4" 130 R 3/4" |

Примечания:

G - наружная коническая трубная резьба.

R – наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением.