Настенный газовый двухконтурный котёл Vaillant atmoTEC plus VUW

Котлы со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды, c естественным отводом продуктов сгорания в дымоход, с атмосферной горелкой.

Мощность -  20 кВт, 24 кВт и 28 кВт.

Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды

- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой

- Регулирование температуры горячей воды

- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л/мин и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды

- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход

Возможности установки

- Отопление и встроенное горячее водоснабжение

- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир

- Возможность установки в жилой зоне

- Минимальный требуемый боковой зазор 10 мм, все узлы доступны спереди

- НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

Оснащение

- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи

- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль, приоритетный переключающий вентиль с электроприводом

- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления

- Первичный теплообменник из меди со средним КПД ≥ 91%

- Горелка из хромо-никелевой стали

- Постоянно действующая защита от замерзания

- Защита от заклинивания насоса и трёхходового вентиля

- Переключатель “ЗИМА/ЛЕТО”

- Возможность настройки на частичную мощность в режиме 
отопления

- Электронное зажигание и управление всеми функциями

- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками

- Присоединительный комплект в объёме поставки

- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Настенный газовый двухконтурный котёл Vaillant atmoTEC plus VUW

Технические характеристики

Котлы со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды, c естественным отводом продуктов сгорания в дымоход, с атмосферной горелкой.

Мощность -  20 кВт, 24 кВт и 28 кВт.

| Технические характеристики Модель | atmoTEC plus VUW 200/3-5 | atmoTEC plus VUW 240/3-5 | atmoTEC plus VUW 280/3-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 7,7-20 | 9,6-24,0 | 10,9-28 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 22,2 | 26,7 | 31,1 |
| Диапазон расхода горячей воды, л/мин. (при подогреве ∆T=30 К) | 1,5-9,6 | 1,5-11,4 | 1,5-13,4 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 |
| Размеры присоединений: |
| газопровод дымоход контур отопления водопровод | G 3/4" 110 R 3/4" R 3/4" | G 3/4" 130 R 3/4" R 3/4" | G 3/4" 130 R 3/4" R 3/4" |

Примечания:

G - наружная коническая трубная резьба.

R – наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением.