Настенный двухконтурный газовый котёл Vaillant atmoTEC pro VUW

Отопительный котёл с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход, и со встроенным проточным пластинчатым теплообменником для нагрева воды. Также приготовление горячей воды возможно в комбинации с емкостным водонагревателем.

Мощность –  24 кВт.

Описание atmoTEC pro VUW

- Газовый настенный отопительный котёл

- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой

- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход

- Регулирование температуры горячей воды

- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту

Возможности установки atmoTEC pro VUW

- Отопление и приготовление горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем

- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир

- Возможность установки в жилой зоне

- Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны спереди

Оснащение atmoTEC pro VUW

- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи

- Встроенный циркуляционный насос, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль, приоритетный переключающий вентиль с электроприводом

- Интеллектуальный контроль давления вв системе отопления

- Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%

- Встроенное управление емкостным водонагревателем

- Горелка из хромо-никелевой стали

- Постоянно действующая защита от замерзания

- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч

- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отпления

- Электронное зажигание

- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем

- Присоединительный комплект в объёме поставки

- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Настенный двухконтурный газовый котёл Vaillant atmoTEC pro VUW

Технические характеристики

Отопительный котёл с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход, и со встроенным проточным пластинчатым теплообменником для нагрева воды. Также приготовление горячей воды возможно в комбинации с емкостным водонагревателем.

| Технические характеристики Модель | atmoTEC pro VUW 240/3-3 |
| --- | --- |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 9,6-24,0 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 26,7 |
| Диапазон расхода горячей воды, л/мин (при подогреве ∆T=30 К) | 1,5-11,4 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 800 440 338 |
| Размеры присоединений: |
| газопровод дымоход, мм контур отопления водопровод | G 3/4" 130 R 3/4" R 3/4" |

Примечания:

G - наружная коническая трубная резьба.

R – наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением.