Напольный газовый котёл Vaillant atmoVIT

Котлы atmoVIT – чугунные котлы со встроенной одноступенчатой атмосферной газовой горелкой (без вентилятора). Приготовление горячей воды возможно в комбинации с емкостными водонагревателями.

Мощность –  16 кВт, 25, 31, 41, 49 и 56 кВт.

Конструктивные особенности atmoVIT

- Одноступенчатый низкотемпературный котёл

- Чугунный секционный блок теплообменника

- Система Pro-E (штекерная система электрических соединений)

- Высокий средний за отопительный период КПД до 92%

- Низкий уровень выбросов NOx < 150 мг/кВт.ч

- Электронная система розжига и контроля за наличием пламени

- Серийное оснащение встроенным датчиком опрокидывания тяги

- Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей

- Цвет: белый/платина

Возможности установки atmoVIT

- Газовый отопительный котёл с атмосферной инжекционной горелкой без вентилятора для режима эксплуатации с изменяющейся температурой котла.

- Может использоваться в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем).

- Возможность использования как природного, так и сжиженного газа (при соответствующей перенастройке).

Оснащение atmoVIT

- Встроенный электронный датчик температуры котла, электронный датчик опрокидывания тяги, система розжига и контроля пламени

- Одноступенчатая горелка с теплоотводящими керамическими стержнями и автоматическим регулятором давления газа

- Панель управления со встроенными регуляторами температуры подающей линии и температуры водонагревателя

- Подключение любых аналоговых регуляторов Vaillant (клеммы 7-8-9)

- Регулируемые по высоте ножки котла

- Предохранительный ограничитель температуры

- Место для встраивания регуляторов VRC 410s и VRC 420s

- Прилагаемые инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке

Напольный газовый котёл Vaillant atmoVIT

Технические характеристики

| Модель Технические характеристики | atmoVIT 164/1-5 | atmoVIT 254/1-5 | atmoVIT 324/1-5 | atmoVIT 414/1-5 | atmoVIT 484/1-5 | atmoVIT 564/1-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 16,9 | 25,0 | 31,5 | 41,0 | 48,9 | 56,0 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 18,7 | 27,5 | 34,8 | 45,0 | 53,8 | 61,5 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 850 520 600 | 850 520 600 | 850 585 600 | 850 585 625 | 850 720 625 | 850 820 625 |
| Размеры присоединений: |
| газ (R-наружная резьба) дымоход, мм подающ./обратн. линии (Rp-внутреняя резьба) | R ¾ 130 Rp1 | R ¾ 130 Rp1 | R ¾ 150 Rp1 | R ¾ 180 Rp1 | R ¾ 180 Rp1 | R ¾ 180 Rp1 |
| Масса, кг | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 |