Напольный газовый котёл Vaillant atmoVIT exclusiv

Котлы atmoVIT exclusiv - полностью автоматизированные котлы со встроенной двухступенчатой атмосферной газовой горелкой. Котлы имеют чугунный секционный блок теплообменника. Приготовление горячей воды возможно в комбинации с емкостными водонагревателями.

Мощность –  16 кВт, 21, 26, 31, 36, 42 и 47 кВт.

Конструктивные особенности atmoVIT exclusiv

- Система Pro-E (штекерная система электрических соединений);

- 2-х ступенчатая техника (2-х ступенчатый низкотемпературный котёл с лямбдауправлением);

- Чугунный секционный блок теплообменника с фронтальным люком для визуального контроля и чистки;

- Высокий средний за отопительный период КПД до 94%;

- Низкий уровень выбросов NOx < 60 мг/кВт.ч;

- Электронная система розжига и контроля за наличием пламени;

- Серийное оснащение встроенным датчиком опрокидывания тяги;

- Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей;

Возможности установки atmoVIT exclusiv

- Газовый отопительный котёл с атмосферной инжекционной горелкой без вентилятора для режима эксплуатации с изменяющейся температурой котла;

- Может использоваться в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем);

- Возможность использования как природного, так и сжиженного газа (при соответствующей перенастройке);

Оснащение atmoVIT exclusiv

- Встроенный электронный датчик температуры котла, электронный датчик опрокидывания тяги, система розжига и контроля пламени;

- Двухступенчатая горелка с теплоотводящими керамическими стержнями и автоматическим регулятором давления газа;

- Дроссель отходящих газов с лямбдауправлением и с согласованием количества воздуха для горения на 1-ой и 2-ой ступени;

- Панель управления со встроенными регуляторами температуры подающей линии и температуры водонагревателя;

- Дисплей DIA-системы с подсветкой;

- Подключение любых аналоговых регуляторов Vaillant (клеммы 7-8-9);

- Кран для наполнения и слива R 1/2;

- Регулируемые по высоте ножки котла;

- Предохранительный ограничитель температуры;

- Место для встраивания регуляторов VRC 410s и VRC 420s;

- Встроенное управление водонагревателем с системой солнечных коллекторов;

Напольный газовый котёл Vaillant atmoVIT exclusiv

Технические характеристики

| Модель Технические характеристики | atmoVIT exclusiv 164/8 | atmoVIT exclusiv 214/8 | atmoVIT exclusiv 264/8 | atmoVIT exclusiv 314/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 15,8 | 21,2 | 26,6 | 31,7 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 17,4 | 23,2 | 29,0 | 34,8 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 850 520 755 | 850 520 755 | 850 585 755 | 850 720 755 |
| Размеры присоединений: |
| Газ (R-наружная резьба) Дымоход, мм подающ./обратн. линии (Rp-внутрен. резьба) | R ¾ 110 Rp 1 | R ¾ 130 Rp 1 | R ¾ 130 Rp 1 | R ¾ 150 Rp 1 |
| Масса, кг | 98 | 112 | 126 | 142 |

| Модель Технические характеристики | atmoVIT exclusiv 364/8 | atmoVIT еxclusiv 424/8 | atmoVIT exclusiv 474/8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 37,0 | 42,4 | 47,7 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 40,6 | 46,4 | 52,2 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 850 720 755 | 850 820 755 | 850 820 755 |
| Размеры присоединений: |
| Газ (R-наружная резьба) Дымоход, мм подающ./обратн. линии (Rp-внутренняя резьба) | R ¾ 150 Rp 1 | R ¾ 160 Rp 1 | R ¾ 160 Rp 1 |
| Масса, кг | 155 | 169 | 182 |