Настенный двухконтурный газовый котёл Vaillant turboTEC plus VUW

Котлы c принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход. Со встроенным приготовлением горячей воды.

Мощность –  20 кВт, 24, 28, 32 и 36 кВт.

Описание turboTEC plus VUW

- Газовый настенный отопительный котёл со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды

- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой

- Регулирование температуры горячей воды

- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды

- Принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход

- Возможности установки turboTEC plus VUW

Отопление и встроенное горячее водоснабжение

- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир

- Возможность установки в жилой зоне

- Минимальный требуемый боковой зазор 5 мм, все узлы доступны спереди

Оснащение turboTEC plus VUW

- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи

- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль, приоритетный предохранительный вентиль с электроприводом

- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления

- Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%

- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды , противодействующий образованию накипи

- Горелка из хромо-никелевой стали Постоянно действующая защита от замерзания

- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч

- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отпления

- Электронное зажигание и управления всеми функциями

- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками

- Присоединительный комплект в объёме поставки

- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Настенный двухконтурный газовый котёл Vaillant turboTEC plus VUW

Технические характеристики

Котлы c принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход. Со встроенным приготовлением горячей воды.

Мощность –  20 кВт, 24, 28, 32 и 36 кВт.

| Модель Технические характеристики | turboTEC plus VUW 202/3-5 | turboTEC plus VUW 242/3-5 | turboTEC plus VUW 282/3-5 | turboTEC plus VUW 322/3-5 | turboTEC plus VUW 362/3-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 6,8-20,0 | 8,1-24,0 | 9,5-28,0 | 10,6-32,0 | 10,6-36,0 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 22,2 | 26,7 | 31,1 | 34,8 | 40,5 |
| Диапазон расхода горячей воды, л/мин (при подогреве ∆T=30 К) | 1,5-9,6 | 1,5-11,5 | 1,5-13,4 | 1,5-15,3 | 1,5-17,2 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 |
| Размеры присоединений: |
| газопровод дымоход, мм контур отопления | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" |

Примечания:

G - наружная коническая трубная резьба.

R – наружная трубная резьба с плоским торцем под накидную гайку с уплотнением.