Настенный одноконтурный газовый котёл Vaillant turboTEC plus VU

Котлы c принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход.

Для получения ГВС котлы могут комбинироваться с емкостными водонагревателями.

Мощность – 12 кВт, 20, 24, 28, 32 и 36 кВт.

Описание turboTEC plus VU

- Газовый настенный отопительный котёл

- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой

- Принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход

Возможности установки turboTEC plus VU

- Отопление и приготовление горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем

- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир

- Возможность установки в жилой зоне

- Минимальный требуемый боковой зазор 5 мм, все узлы доступны спереди

- Возможность комбинирования с различного рода водонагревателями VIH для приготовления горячей хозяйственной воды

- Возможность использования в запыленных помещениях, так как работа прибора не зависит от внутреннего воздуха в помещении

Оснащение turboTEC plus VU

- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль

- Встроенный приоритетный переключающий вентиль с электроприводом

- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления

- Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%

- Горелка из хромо-никелевой стали

- Постоянно действующая защита от замерзания

- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч

- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отпления

- Электронное зажигание и управления всеми функциями

- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками

- Присоединительный комплект в объёме поставки

- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Настенный одноконтурный газовый котёл Vaillant turboTEC plus VU

Технические характеристики

Котлы c принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход. Для получения ГВС котлы могут комбинироваться с емкостными водонагревателями.

Мощность – 12 кВт, 20, 24, 28, 32 и 36 кВт.

| Модель Технические характеристики | turboTEC plus VU 122-5 | turboTEC plus VU 202-5 | turboTEC plus VU 242-5 | turboTEC plus VU 282-5 | turboTEC plus VU 322-5 | turboTEC plus VU 362-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 6,4-12 | 6,8-20 | 8,1-24 | 9,5-28 | 10,6-32,0 | 10,6-36 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 13,3 | 22,2 | 26,7 | 31,1 | 34,8 | 40,5 |
| Размеры котла: |
| высота, мм ширина, мм глубина, мм | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 |
| Размеры присоединений: |
| газопровод дымоход, мм контур отопления | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" | G 3/4" 60/100 R 3/4" |

Примечания:

G - наружная коническая трубная резьба.

R – наружная трубная резьба с плоским торцем под накидную гайку с уплотнением.